## Slide 1
ÉCO-CONCEPTION
Système Anti-Varroa
ESP32
Analyse du Cycle de Vie — ReCiPe 2016 midpoint (H)
Sean Bondon · Abdoulaye Baldé · Nicolas Roth · Léandro Euphrasie
🐝

## Slide 2
01 · CONTEXTE & OBJECTIFS
Problématique & Objectif du Projet
CONTEXTE
🦠
Varroa destructor
Acarien parasite — principal fléau mondial des colonies d'abeilles. Effondrement en 2-3 ans sans traitement.
⚗️
Limites chimiques
Résistances aux acaricides, contamination du miel et de la cire, toxicité pour l'apiculteur.
🌡️
Hyperthermie
42 °C pendant 2 h — seuil létal du varroa mais supporté par les abeilles. Alternative verte.
OBJECTIF DU PROJET
Concevoir un dispositif embarqué autonome (ESP32) permettant le traitement thermique anti-varroa, sans produit chimique, utilisable hors-réseau.
🎯 Cible thermique
42°C
0°C
50°C max
⏱ 2 h / cycle · ≥ 90 % mortalité varroa · 0 produit chimique

## Slide 3
02 · UNITÉ FONCTIONNELLE
Unité Fonctionnelle & Flux de Référence
Éliminer ≥ 90 % des varroas dans une ruche en bois, en maintenant 42 °C pendant 2 h, à raison de 12 traitements/an pour un rucher de 5 ruches, avec un équipement conçu pour durer 5 ans.
42°C
température cible
Seuil létal varroa
2 h
par cycle
Durée traitement
300
cycles / 5 ans
Durée de vie
600 h
chauffe active
Énergie totale
3 axes prioritaires d'éco-conception
🔩
Résistance mécanique
≥ 300 manipulations
⚡
Efficience énergétique
600 h de chauffe
♻️
Durée de vie 5 ans
Éviter le renouvellement

## Slide 4
03 · SCHÉMA BLOC & INVENTAIRE
Architecture ESP32 — Inventaire Ecoconception
ESP32
80 MHz · Wi-Fi AP
FreeRTOS · EEPROM
🌡️
DS18B20 ×3
Capteurs T° — OneWire
Pins 15/16/17
🔥
Résistances ×2
Éléments chauffants
Pins 12/13
💨
Ventilateurs ×2
PWM 200 — Pins 2/4
Régulation airflow
📡
Interface Web
AP Wi-Fi SEAN_BONDON
IP 192.168.1.15
⚠ Sécurité : consigne bornée 10–50 °C · Isolation tâches web / PID via FreeRTOS · Watchdog Wi-Fi (restart si aucun client > 30 s)

## Slide 5
04 · RELEVÉ DES IMPACTS ACV
Résultats ReCiPe 2016 — Points Chauds
#1
Toxicité humaine
non-cancérigène
109,97
kg 1,4-DCB-Eq
Composants électroniques (ESP32, PCB) — métaux lourds
#2
Écotoxicité
terrestre
65,11
kg 1,4-DCB-Eq
Extraction minière (Cu, Sn, Au) pour l'électronique
#3
Changement
climatique
14,22
kg CO₂-Eq
Production d'énergie électrique — 600 h de chauffe
Phase dominante :
Fabrication des composants électroniques > Phase d'utilisation énergétique
→ 18 catégories analysées (OpenLCA) — tableau complet disponible en annexe

## Slide 6
05 · DISCUSSION & AXES D'ÉCO-CONCEPTION
Alternatives & Leviers d'Amélioration
PHYSIQUE
📦
Réduire l'électronique
Simplifier le BOM, composants certifiés EPEAT/TCO, réduire le nombre de PCB — cible l'hotspot principal.
PHYSIQUE
☀️
Alimentation solaire
Panneau PV pour la phase d'utilisation (600 h) — réduit l'empreinte CO₂ de la chauffe de ~70 %.
USAGE
⚙️
Régulation PID
Remplacer le Tout-ou-Rien par un vrai PID : moins de dépassements, durée de chauffe réduite, meilleure efficacité biologique.
PHYSIQUE
🔧
Boîtier IP65 modulaire
Résistance humidité/abeilles, remplacement des éléments chauffants seuls, ≥ 300 manipulations garanties.
USAGE
♻️
Fin de vie & DEEE
Prévoir le démontage des cartes, matériaux recyclables pour le boîtier, passeport produit documenté.
ANALYSE
📊
ACV complète
Ajouter la phase fin de vie + transport. Comparer avec Apivar chimique sur 5 ans pour quantifier le gain.

## Slide 7
CONCLUSION
✓
Projet pertinent
Alternative chimio-free, fonctionnel et autonome
✓
UF bien définie
300 cycles / 600 h sur 5 ans — périmètre clair
⚠
Phase critique identifiée
Fabrication composants = principal hotspot
⚠
Toxicité dominante
109,97 kg 1,4-DCB-Eq + 65 kg écotox. terrestre
PRIORITÉS D'ACTION
→ Simplifier l'électronique + composants certifiés
→ Alimenter en énergie renouvelable (solaire)
→ ACV complète (fin de vie + transport)
→ Comparer avec traitement chimique Apivar / 5 ans
🐝
Questions ?
Méthode : ReCiPe 2016 v1.03 midpoint (H) · Outil : OpenLCA · Système : ESP32 complet