## Slide 1
Éco-Conception
Système de Chauffage Anti-Varroa
par Hyperthermie
Basé sur ESP32 • Régulation thermique autonome • Apiculture durable
Analyse du Cycle de Vie — Simulation OpenLCA | ReCiPe 2016 v1.03 midpoint (H)

## Slide 2
Plan de la Présentation
01
Contexte & Problématique
Le Varroa destructor et l'alternative thermique
02
Description du Projet
Architecture matérielle et logicielle ESP32
03
Unité Fonctionnelle (UF)
Définition et flux de référence ACV
04
Résultats ACV — Impacts
18 catégories d'impact — ReCiPe 2016
05
Analyse des Points Chauds
Catégories dominantes et leviers
06
Axes d'Éco-conception
Recommandations et perspectives

## Slide 3
Contexte & Problématique
Le Varroa destructor
Acarien parasite de l'abeille mellifère — principale menace mondiale des colonies. Sans traitement, la colonie s'effondre en 2 à 3 ans.
Les limites des traitements chimiques
Résistance croissante aux acaricides, contamination du miel et de la cire, impact sur la santé des abeilles et de l'apiculteur.
L'alternative : l'hyperthermie
Traiter les abeilles à 42 °C pendant 2 h tue le varroa sans produit chimique, car les abeilles supportent cette température contrairement au parasite.
En chiffres
42°C
température cible
Seuil létal du varroa
2h
par traitement
Durée d'un cycle
≥ 90%
efficacité visée
Mortalité du varroa
0
produit chimique
Alternative verte
Objectif : concevoir un dispositif embarqué autonome permettant ce traitement thermique pour un usage en extérieur (hors réseau).

## Slide 4
Description du Projet — Architecture ESP32
Matériel (Hardware)
Microcontrôleur
ESP32 (80 MHz, Wi-Fi AP)
Capteurs T°
3 bus OneWire DS18B20 (Pins 15/16/17)
Résistances
2 éléments chauffants (Pins 12/13)
Ventilateurs
2 ventilateurs PWM=200 (Pins 2/4)
Logiciel (Software)
Régulation
Tout-ou-Rien ±0,5 °C (PID prévu)
Multitâche
FreeRTOS — PIDTask sur cœur 1 (50 ms)
Mémoire
Consigne sauvegardée EEPROM (défaut 35°C)
Interface Web
Point d'accès Wi-Fi "SEAN_BONDON" — IP fixe 192.168.1.15
Watchdog réseau
Redémarrage Wi-Fi si aucun client >30 s
⚠ Limite de sécurité : consigne bornée entre 10 °C et 50 °C — sécurité thermique isolée des tâches web par FreeRTOS

## Slide 5
Unité Fonctionnelle & Flux de Référence
Unité Fonctionnelle :
Éliminer ≥ 90 % des varroas dans une ruche Dadant 10 cadres en bois, en maintenant 42 °C pendant 2 h,
à raison de 12 traitements/an pour un rucher de 5 ruches, avec un équipement conçu pour durer 5 ans.
🎯 Fonction
Éradiquer le varroa par hyperthermie tout en préservant la colonie
📊 Performance
≥ 90 % de mortalité varroa — maintien continu à 42 °C
⏱ Durée / fréquence
2 h par cycle — 12 traitements/an — 5 ruches
📅 Durée de vie
5 ans = 300 cycles = 600 heures de chauffe active
3 Axes prioritaires d'éco-conception
Résistance mécanique
≥ 300 manipulations
Efficience énergétique
600 h de chauffe
Durée de vie 5 ans
Éviter le renouvellement

## Slide 6
Résultats ACV — Impacts par Catégorie (ReCiPe 2016 midpoint H)
Système : Projet complet | Unité : 1 kg | Méthode : ReCiPe 2016 v1.03, midpoint (H)
Chart: 
| Toxicité humaine (non-cancérigène) | Écotox. terrestre | Écotox. marine | Écotox. eau douce | Toxicité humaine (cancérigène) | Changement climatique | Ressources fossiles | Utilisation des terres | Ressources métaux/minéraux
Impact | 109.97 | 65.11 | 8.76 | 6.63 | 5.1 | 14.22 | 3.71 | 1.07 | 0.73

## Slide 7
Analyse des Points Chauds
Les 3 catégories les plus préoccupantes
Toxicité humaine non-cancérigène
109,97
kg 1,4-DCB-Eq
Valeur dominante. Liée à la production des composants électroniques (ESP32, résistances, PCB) dont la fabrication génère des émissions de métaux lourds et composés organiques.
Écotoxicité terrestre
65,11
kg 1,4-DCB-Eq
Impact principalement associé à l'extraction minière des métaux (cuivre, étain, or) nécessaires à l'électronique embarquée.
Changement climatique
14,22
kg CO2-Eq
Émissions de GES dues à la production d'énergie électrique lors de la phase d'utilisation (600 h de chauffe active sur 5 ans).
Phase dominante : fabrication des composants électroniques > phase d'utilisation énergétique

## Slide 8
Tableau Complet des Impacts — OpenLCA
Catégorie d'impact | Unité de référence | Résultat
Acidification : terrestre | kg SO2-Eq | 0,0694
Changement climatique | kg CO2-Eq | 14,22
Écotoxicité : eau douce | kg 1,4-DCB-Eq | 6,63
Écotoxicité : marine | kg 1,4-DCB-Eq | 8,76
Écotoxicité : terrestre | kg 1,4-DCB-Eq | 65,11
Énergie : non-renouvelable fossile | kg oil-Eq | 3,71
Eutrophisation : eau douce | kg P-Eq | 0,0154
Eutrophisation : marine | kg N-Eq | 1,33×10⁻³
Toxicité humaine : cancérigène | kg 1,4-DCB-Eq | 5,10
Toxicité humaine : non-cancérigène | kg 1,4-DCB-Eq | 109,97 ⚠
Rayonnements ionisants | kBq Co-60-Eq | 1,27
Utilisation des terres | m²·a crop-Eq | 1,07
Ressources : métaux/minéraux | kg Cu-Eq | 0,732
Déplétion de la couche d'ozone | kg CFC-11-Eq | 6,29×10⁻⁶
Formation de particules fines | kg PM2.5-Eq | 0,0338
Formation oxydants photochimiques (santé) | kg NOx-Eq | 0,0450
Formation oxydants photochimiques (éco.) | kg NOx-Eq | 0,0479
Utilisation de l'eau | m³ | 0,110

## Slide 9
Axes d'Éco-Conception & Recommandations
01
Réduire l'électronique embarquée
Simplifier le BOM (Bill of Materials) : choisir des composants à faible impact de fabrication, opter pour des modules certifiés (EPEAT, TCO). Réduire le nombre de PCB.
02
Optimiser la consommation énergétique
Passage en mode veille profonde entre les cycles, optimisation PID pour éviter les dépassements de 42°C, alimentation solaire envisageable pour usage terrain.
03
Garantir la durabilité mécanique
Boîtier IP65 résistant à l'humidité/abeilles, composants de qualité industrielle, conception modulaire pour remplacement des éléments chauffants seuls.
04
Fin de vie & circularité
Prévoir le démontage des cartes électroniques pour filière DEEE, choisir des matériaux recyclables pour le boîtier, documenter les matériaux (passeport produit).
05
Valider le PID thermique
Remplacer la logique Tout-ou-Rien par un véritable PID : évite les dépassements de 42°C, réduit la durée de chauffe et la consommation, améliore l'efficacité biologique.
06
ACV complète & comparaison
Enrichir le modèle avec la phase de fin de vie et le transport. Comparer avec un traitement chimique Apivar sur 5 ans pour quantifier le gain environnemental.

## Slide 10
Conclusion
✓ Projet pertinent
Alternative chimio-free au varroa, fonctionnel et autonome
✓ UF bien définie
300 cycles / 600 h sur 5 ans, 5 ruches — périmètre clair pour ACV
⚠ Phase critique identifiée
Fabrication des composants électroniques = principal hotspot
⚠ Toxicité dominante
109,97 kg 1,4-DCB-Eq (tox. non-cancérigène) et 65 kg (écotox. terrestre)
→ Priorité d'action
Simplifier l'électronique + alimenter en énergie renouvelable
→ Prochaine étape
ACV complète avec fin de vie + comparaison avec traitement chimique
Méthode : ReCiPe 2016 v1.03 midpoint (H) | Outil : OpenLCA | Système : Projet complet ESP32